## Slide 1: Phone Jig Summary
제어개발 김영생

## Slide 2: 목차
검사항목
배경이론
  정전류
  홀센서
측정방법
  전압측정
  전류측정
  Capacitance 측정
  저항측정

## Slide 3: 스마트폰에 내장된 대표적 센서

## Slide 4: Phone 회로도

## Slide 5: 검사항목
항목 | 기능 | 검사 방법 | 필요자료 (데이터시트) | 검사 가능
Touch IC | F/W Downlaod | I2C 통신을 사용하여 F/W Binary Downlaod | CY8CMBR3175 | O
 | F/W Version Read | I2C 통신으로 IC 버전 Read |  | O
 | LED 밝기 | I2C 통신으로 LED ON 후 밝기 값 측정 |  | O
 | Key 측정 | Sol 로 키를 누르고 I2C를 통한 값 측정 |  | O
Home Key | O/S | Key 눌러서 단락 검사 |  | O
GRIP Sensor | 센서값 읽기 | INT, Sensor 에 HIGH/LOW 입력하여 값 변화 I2C 측정 | SX9310 | X
Mic | O/S |  |  | X
Batt.Thermister | 저항값 읽기 | 1k 저항을 달아서 상온에서의 Thermister 측정 |  | O
Span | SPEN 동작 | Spen key를 일정 힘으로 눌러 키 값이 읽어 지는지 측정 |  | X
Ear Jeck Connector | Loadcell | 이어젝 삽입하여 힘 가중 확인하여 정상 삽입검사 |  | X
USB2.0 Connector | O/S |  |  | O
SUB FCB IF CONN | O/S |  |  | O
HALL SENSOR | 전압측정 | GPIO 입력하여 전압 측정 | S-5712CCDL1-I4T1V | O
METAL Contack |  |  |  | X
Main Antenna (HB/ LB) | 주파수 측정 | Network Analyzer를 사용하여 RF 측정 |  | X
Main Antenna |  |  |  | X
RF S/W | IC 검사 | RF S/W IC에 GPIO Control 하여 값 측정 | RF1694B | X

## Slide 6: 배경이론
옴의 법칙
KVL, KCL
정전류

## Slide 7: 배경이론-정전류
FIG.1은 Zener Diode 및 NPN Transistor로 구성한 것입니다. 출력전류는 Vzd1/R2 가 됩니다. 단점은, 전류출력이 GND에 대한 것이 아니고 +전원에 대한 것이란 점
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345
FIG.2는 OP Amp와 Tr을 사용한 것입니다.
출력은 Vin/R4 가 됩니다. 단점은 Fig.1과 같고,
장점으로는 Vin을 조절함으로서
출력전류를 미세조정하기에 편하다는 것,
큰 출력전류를 취급할수 있다는 것 등등. 지금은 Q2에 FET를 사용하는 것이 더 좋을 듯.
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345

## Slide 8: 배경이론-정전류
FIG.3은 OP Amp 하나로 구성된 것입니다. 단점은 최대출력전류가 OP Amp의 특성으로 제한됨.
Vin의 극성이 출력전류극성과 반대가 된다는 것,
정밀저항을 사용해야 한다는 것 등. 장점으로는 회로가 비교적 간단하고 +,- 양극성에 대해서 작동한다는 것. 출력전류는 Io= -Vin*R6/R5*R9 가 됩니다. 회로에서 R5=R7, R6=R8로 합니다.
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345
FIG.4는 FIG.1의 변형으로 출력전류는 GND로 흐릅니다. 출력전류는 Vzd2/R10 이 됩니다.
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345

## Slide 9: 배경이론-정전류
FIG.5는 Series Regulator를 이용한 회로입니다. 출력전류는 (Vout/R12) + Iq가 됩니다. 여기서 Iq는 U2의 자체소비전류입니다. 따라서 소요출력이 Iq보다 상당히 큰 경우에만 효과적입니다. 작은 출력전류가 필요한 경우에는 Iq가 작은 소자를 사용해야 합니다.
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345
fig.6은 정전류출력용인 LM334를 사용한 것입니다. 그런데 LM334의 기본특성이, 출력전류가 절대온도에 비례하는 것이므로 이것을
보상하기 위해서 D3, R14가 추가되어있습니다. 가장 큰 단점은 LM334의 가격입니다.
[출처] 정전류회로|작성자 mit12345

## Slide 10: 배경이론-홀센서
자기장 내에서 전하가 움직이면 로렌쯔의 법칙을 따르는 힘(Lorentz Force)이 전하에 작용하여 전하가 이동방향에 수직으로 힘을 받습니다.
이 원리에 의해 전류가 흐르는 도체에 자기장이 가해지면 도체 내부를 흐르는 전하가 진행방향에 수직으로 힘을 받아 도체의 한 쪽으로 치우쳐 흐르게 됩니다.
이렇게 전하가 한 쪽으로 치우침으로 인해 전하가 몰려있는 곳과 그렇지 않은 곳 사이에 전위차가 발생하는 현상을 Hall Effect라고 합니다.

## Slide 11: 배경이론-홀센서
아래 그림처럼 도체, 전류, 자기장이 있을 때, 전자는 도체의 아래 쪽으로 힘을 받아 위쪽-아래쪽에 전압이 형성됨.

## Slide 12: 배경이론-홀센서
Vh=K.Ic.B
Vh:홀전압 K:적감도정수 Ic:제어전류 B:자속밀도

## Slide 13: 측정방법-정전류 회로도
전류감지 저항(current sensing resistor)을 사용하여 측정 전류가 흐르는 저항에 발생하는 전압을 측정한 다음 전류로 환산하는 방법

## Slide 14: 측정방법–전압측정 회로도
입·출력 전압 또는 회로에 공급되는 전압의 측정은 전압계를 회로에 병렬로 연결
전압계를 연결할 때는 회로가 연결된 상태에서 전원 쪽에 전압계의 (+)단자 리드선을 연결하고, 그 반대쪽에 (-)단자 리드선을 병렬로 연결하여 전압을 측정

## Slide 15: 측정방법–전압측정(INA128)

## Slide 16: 측정방법–전류측정
입·출력 전류 또는 회로에 흐르는 전류를 측정하려면 전류계는 회로에 직렬로 연결
전류계를 접속할 때에는 회로의 일부를 차단한 후 전류가 입력되는 방향, 즉 전원쪽에 전류계의 (+)리드선을 연결하고 그 반대쪽에는 (-)리드선을 직렬로 연결
연결한 상태에서 회로를 작동시켜 회로 내의 흐르는 전류값을 측정

## Slide 17: 측정방법–전류측정
전류감지 저항(current sensing resistor)을 사용하여 측정 전류가 흐르는 저항에 발생하는 전압을 측정한 다음 전류로 환산하는 방법

## Slide 18: 측정방법–Capacitance Meter
시정수(t = RC)를 시간을 측정하여 C = t/R 공식으로 계산한다.

## Slide 19: 측정방법–저항측정
브리지(bridge)
켈빈(Kelvin) 브리지

## Slide 20: 기타 자료
구 분 | 파 일 | 비 고
Pin Map-Phone board |  | 
Phone Jig I/O |  | 
Phone Jig 검사 항목 |  |